|  | BOX SILENZIATO |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPPO ELETTROGENO USATO |  |

| CARATTERISTICHE GENERALI | S.BY | P.R.P. | C.O.P. |
| --- | --- | --- | --- |
| Potenza nominale | KVA | 235 | 210 | 168 |
| Potenza attiva (cos( 0,8) | KW | 188 | 168 | 135 |
| Tensione / Frequenza | V / Hz | 230 / 400 | 50 |
| Motore | Tipo | FIAT IVECO 8361 SRI 26.07 |
| Carburante | Tipo | DIESEL |
| Giri motore | n. | 1500 |
| Alternatore | Tipo | OFEL GTB 250 M2 (NUOVO) |
| Ore di funzionamento | h | 2.690 |
| Capacità serbatoio | Lt | 200 |
| Allestimento | Tipo | STAZIONARIO |
| Esecuzione | Tipo | BOX INSONORIZZANTE |
| Rumorosità pressione acustica LPS | Db(A) | 70 ± 3% |
| Rumorosità potenza acustica LWA | Db(A) | 95 ± 3% |
| Quadro elettrico | Tipo | MANUALE PROTEZIONE DIESEL |
| Interruttore di potenza | Tipo | MAGNETOTERMICO 3 POLI 400A |
| Tipo di funzionamento | Tipo | AVVIAMENTO ELETTRICO MANUALE |
| Anno di costruzione | Tipo | 2003 (REVISIONE 2009) |
| Dimensioni massime | mm | 3500 x 1350 x 1670h |
| Peso | Kg | 2800 |
| Documentazione a corredo | Tipo | Libretto istruzioni uso e manutenzione, Certificazioni |
| Prezzo | € |  |
| NOTE: QUANTITA’ N. 01 GRUPPO ELETTROGENO DISPONIBILE (SALVO VENDUTO) SILENZIATO, COMPLETO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E CON ALTERNATORE NUOVO. - VISIBILE E PRONTA CONSEGNA. |

GUGLIUZZA  GIUSEPPE   Corso  Generale  Medici  N° 91  -  91011  ALCAMO  ( TP ) Tel. & Fax 0924.509363

www.prontaenergia.it    Cell. 360.871004  -  Cell. 349.6675082  24 h.   e-mail: giugug@tin.it